A：油田开发规划的合理编制问题

编制油田开发规划是油田开发的核心问题，它是确定在一个时期内（三年、五年、十年等等）油田开发生产的战略决策和具体部署，直接影响到油田的开发效果和开发效益的好坏，这就要求所编制的油田开发规划要具有科学性、合理性和可行性。

油田为了实现规划期（五年）的各项规划指标（主要包括产油量、综合含水及费用三项指标），首先要计算在规划初期老井（规划期之前实施的增产措施）的各项指标在规划期的五年内的预测值。与此同时，要想完成规划指标，就要采取大量的增产措施。编制油田开发规划方案，就是在满足油田最大生产能力的前提下，制定出采取各种增产措施的数量，使得尽可能达到规划指标。

下面是某油田的一个油区编制“十一五”开发规划的相关信息。

井网类型包括：“七五”期间开发的油井（简称“七五”井）、“八五”井、“九五”井以及“十五”井四种。

该油区各类井网在近几年的产油量、产水量（万吨）如表1、表2所示。

表1                    各类井网在近几年的产油量（万吨）

| 年份 产油量 类型 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “七五”井 |  |  |  |  | 500.6 | 442.4 | 428.6 | 370.1 | 343.1 |
| “八五”井 |  |  |  |  | 354.7 | 318.0 | 280.7 | 246.6 | 229.0 |
| “九五”井 | 197.4 | 297.7 | 412.8 | 547.0 | 579.8 | 547.5 | 527.0 | 492.3 | 437.0 |
| “十五”井 |  |  |  |  | 72.3 | 218.2 | 297.1 | 416.1 | 508.7 |

表2                     各类井网在近几年的产水量（万吨）

| 年份 产水量 类型 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “七五”井 |  |  |  |  | 3198.5 | 2976.3 | 2929.5 | 2561.6 | 2330.3 |
| “八五”井 | 252.5 | 322.2 | 439.9 | 494.8 | 587.7 | 636.6 | 653.1 | 671.2 | 670.1 |
| “九五”井 | 104.9 | 260.6 | 542.7 | 799.0 | 941.5 | 1050.2 | 1147.2 | 1319.7 | 1364.3 |
| “十五”井 |  |  |  |  | 84.4 | 297.8 | 354.4 | 612.5 | 964.3 |

在“十一五”规划期内，各类井网的年总费用（万元）预测值如表3。

表3       “十一五”期间各类井网的年总费用（万元）预测值

| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用 | 16861 | 20477 | 60851 | 80114 | 85014 |

该油区在“十一五”期间的各项规划参考指标见表4。

表4                 “十一五”期间的各项规划参考指标

| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产油量下限（万吨） | 1500 | 1490 | 1485 | 1450 | 1423 |
| 产水量上限（万吨） | 5706 | 5843 | 6152 | 6313 | 6720 |
| 费用上限（万元） | 86580 | 119100 | 171980 | 196132 | 199321 |

假设该油区有7种增产措施，在“十一五”期间，每种增产措施的工作量上限见表5。

表5                 规划期内增产措施的工作量上限

| 措施 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上限(井口) | 426 | 390 | 430 | 374 | 445 | 534 | 476 |

在规划期内，每种增产措施的单井年产油量（万吨）、产水量（万吨）及费用（万元）是随着年份的不同而变换的，具体数据见表6－表8。

表6        2006年的新增措施在2006—2010年的单井年产油量（万吨）

| 年份 产油量 措施 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0820 | 0.2160 | 0.2679 | 0.2304 | 0.1981 |
| 2 | 0.0720 | 0.0960 | 0.1479 | 0.1004 | 0.0881 |
| 3 | 0.0650 | 0.0860 | 0.1670 | 0.1344 | 0.0976 |
| 4 | 0.0540 | 0.0862 | 0.1509 | 0.1228 | 0.1006 |
| 5 | 0.0380 | 0.0760 | 0.0979 | 0.0704 | 0.0581 |
| 6 | 0.0570 | 0.0820 | 0.1009 | 0.0828 | 0.0686 |
| 7 | 0.0450 | 0.0750 | 0.1074 | 0.0893 | 0.0551 |

规划期内其它年份新增措施在以后各年单井产油量的变化规律与表6相同。

表7        2006年的新增措施在2006—2010年的单井年产水量（万吨）

| 年份 产水量 措施 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0720 | 0.2120 | 0.3750 | 0.5666 | 0.7585 |
| 2 | 0.0630 | 0.1880 | 0.2050 | 0.4086 | 0.6785 |
| 3 | 0.0570 | 0.1280 | 0.3120 | 0.5766 | 0.7846 |
| 4 | 0.0500 | 0.1760 | 0.3788 | 0.4986 | 0.6438 |
| 5 | 0.0320 | 0.1790 | 0.2131 | 0.4253 | 0.6653 |
| 6 | 0.0442 | 0.1262 | 0.2045 | 0.3584 | 0.4744 |
| 7 | 0.0675 | 0.1775 | 0.3196 | 0.5635 | 0.7874 |

规划期内其它年份新增措施在以后各年单井产水量的变化规律与表7相同。

表8           2006年的新增措施在2006—2010年的单井年费用（万元）

| 年份 费用 措施 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128.1000 | 107.0000 | 72.2500 | 56.5500 | 44.7000 |
| 2 | 78.1000 | 60.0000 | 52.2500 | 39.5500 | 30.7000 |
| 3 | 64.1000 | 51.0000 | 42.2500 | 33.5500 | 21.7000 |
| 4 | 43.0000 | 31.0500 | 22.2000 | 17.0500 | 13.1500 |
| 5 | 58.1000 | 49.0000 | 37.2500 | 30.5500 | 24.7000 |
| 6 | 36.9000 | 30.7500 | 23.7000 | 17.3000 | 12.0000 |
| 7 | 50.5000 | 43.8000 | 35.7000 | 27.3500 | 22.0500 |

规划期内其它年份新增措施在以后各年单井费用的变化规律与表8相同。

另外，在制定规划方案时要尽可能做到均衡安排各项增产措施，实现科学开采、持续发展。

（1）试根据以上数据，为该油区提高科学、合理的“十一五”开发规划方案；

（2）对不同方案进行比较，说明其优、缺点以及适用性。

B   化验结果的处理

人们到医院就诊时，通常要化验一些指标来协助医生的诊断。诊断就诊人员是否患肾炎时通常要化验人体内各种元素含量。表B.1是确诊病例的化验结果，其中1－30号病例是已经确诊为肾炎病人的化验结果；31－60号病例是已经确定为健康人的结果。表B.2是就诊人员的化验结果。我们的问题是：

- 根据表B.1中的数据，提出一种或多种简便的判别方法，判别属于患者或健康人的方法，并检验你提出方法的正确性。

- 按照1提出的方法，判断表B.2中的30名就诊人员的化验结果进行判别，判定他（她）们是肾炎病人还是健康人。

- 能否根据表B.1的数据特征，确定哪些指标是影响人们患肾炎的关键或主要因素，以便减少化验的指标。

- 根据3的结果，重复2的工作。

- 对2和4的结果作进一步的分析。

表B.1 确诊病例的化验结果

| 病例号 | Zn | Cu | Fe | Ca | Mg | K | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166 | 15.8 | 24.5 | 700 | 112 | 179 | 513 |
| 2 | 185 | 15.7 | 31.5 | 701 | 125 | 184 | 427 |
| 3 | 193 | 9.80 | 25.9 | 541 | 163 | 128 | 642 |
| 4 | 159 | 14.2 | 39.7 | 896 | 99.2 | 239 | 726 |
| 5 | 226 | 16.2 | 23.8 | 606 | 152 | 70.3 | 218 |
| 6 | 171 | 9.29 | 9.29 | 307 | 187 | 45.5 | 257 |
| 7 | 201 | 13.3 | 26.6 | 551 | 101 | 49.4 | 141 |
| 8 | 147 | 14.5 | 30.0 | 659 | 102 | 154 | 680 |
| 9 | 172 | 8.85 | 7.86 | 551 | 75.7 | 98.4 | 318 |
| 10 | 156 | 11.5 | 32.5 | 639 | 107 | 103 | 552 |
| 11 | 132 | 15.9 | 17.7 | 578 | 92.4 | 1314 | 1372 |
| 12 | 182 | 11.3 | 11.3 | 767 | 111 | 264 | 672 |
| 13 | 186 | 9.26 | 37.1 | 958 | 233 | 73.0 | 347 |
| 14 | 162 | 8.23 | 27.1 | 625 | 108 | 62.4 | 465 |
| 15 | 150 | 6.63 | 21.0 | 627 | 140 | 179 | 639 |
| 16 | 159 | 10.7 | 11.7 | 612 | 190 | 98.5 | 390 |
| 17 | 117 | 16.1 | 7.04 | 988 | 95.5 | 136 | 572 |
| 18 | 181 | 10.1 | 4.04 | 1437 | 184 | 101 | 542 |
| 19 | 146 | 20.7 | 23.8 | 1232 | 128 | 150 | 1092 |
| 20 | 42.3 | 10.3 | 9.70 | 629 | 93.7 | 439 | 888 |
| 21 | 28.2 | 12.4 | 53.1 | 370 | 44.1 | 454 | 852 |
| 22 | 154 | 13.8 | 53.3 | 621 | 105 | 160 | 723 |
| 23 | 179 | 12.2 | 17.9 | 1139 | 150 | 45.2 | 218 |
| 24 | 13.5 | 3.36 | 16.8 | 135 | 32.6 | 51.6 | 182 |
| 25 | 175 | 5.84 | 24.9 | 807 | 123 | 55.6 | 126 |
| 26 | 113 | 15.8 | 47.3 | 626 | 53.6 | 168 | 627 |
| 27 | 50.5 | 11.6 | 6.30 | 608 | 58.9 | 58.9 | 139 |
| 28 | 78.6 | 14.6 | 9.70 | 421 | 70.8 | 133 | 464 |
| 29 | 90.0 | 3.27 | 8.17 | 622 | 52.3 | 770 | 852 |
| 30 | 178 | 28.8 | 32.4 | 992 | 112 | 70.2 | 169 |
| 31 | 213 | 19.1 | 36.2 | 2220 | 249 | 40.0 | 168 |
| 32 | 170 | 13.9 | 29.8 | 1285 | 226 | 47.9 | 330 |
| 33 | 162 | 13.2 | 19.8 | 1521 | 166 | 36.2 | 133 |
| 34 | 203 | 13.0 | 90.8 | 1544 | 162 | 98.90 | 394 |
| 35 | 167 | 13.1 | 14.1 | 2278 | 212 | 46.3 | 134 |
| 36 | 164 | 12.9 | 18.6 | 2993 | 197 | 36.3 | 94.5 |
| 37 | 167 | 15.0 | 27.0 | 2056 | 260 | 64.6 | 237 |
| 38 | 158 | 14.4 | 37.0 | 1025 | 101 | 44.6 | 72.5 |
| 39 | 133 | 22.8 | 31.0 | 1633 | 401 | 180 | 899 |
| 40 | 156 | 135 | 322 | 6747 | 1090 | 228 | 810 |
| 41 | 169 | 8.00 | 308 | 1068 | 99.1 | 53.0 | 289 |
| 42 | 247 | 17.3 | 8.65 | 2554 | 241 | 77.9 | 373 |
| 43 | 166 | 8.10 | 62.8 | 1233 | 252 | 134 | 649 |
| 44 | 209 | 6.43 | 86.9 | 2157 | 288 | 74.0 | 219 |
| 45 | 182 | 6.49 | 61.7 | 3870 | 432 | 143 | 367 |
| 46 | 235 | 15.6 | 23.4 | 1806 | 166 | 68.8 | 188 |
| 47 | 173 | 19.1 | 17.0 | 2497 | 295 | 65.8 | 287 |
| 48 | 151 | 19.7 | 64.2 | 2031 | 403 | 182 | 874 |
| 49 | 191 | 65.4 | 35.0 | 5361 | 392 | 137 | 688 |
| 50 | 223 | 24.4 | 86.0 | 3603 | 353 | 97.7 | 479 |
| 51 | 221 | 20.1 | 155 | 3172 | 368 | 150 | 739 |
| 52 | 217 | 25.0 | 28.2 | 2343 | 373 | 110 | 494 |
| 53 | 164 | 22.2 | 35.5 | 2212 | 281 | 153 | 549 |
| 54 | 173 | 8.99 | 36.0 | 1624 | 216 | 103 | 257 |
| 55 | 202 | 18.6 | 17.7 | 3785 | 225 | 31.0 | 67.3 |
| 56 | 182 | 17.3 | 24.8 | 3073 | 246 | 50.7 | 109 |
| 57 | 211 | 24.0 | 17.0 | 3836 | 428 | 73.5 | 351 |
| 58 | 246 | 21.5 | 93.2 | 2112 | 354 | 71.7 | 195 |
| 59 | 164 | 16.1 | 38.0 | 2135 | 152 | 64.3 | 240 |
| 60 | 179 | 21.0 | 35.0 | 1560 | 226 | 47.9 | 330 |

表B.2 就诊人员的化验结果

| 病例号 | Zn | Cu | Fe | Ca | Mg | K | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 58.2 | 5.42 | 29.7 | 323 | 138 | 179 | 513 |
| 62 | 106 | 1.87 | 40.5 | 542 | 177 | 184 | 427 |
| 63 | 152 | 0.80 | 12.5 | 1332 | 176 | 128 | 646 |
| 64 | 85.5 | 1.70 | 3.99 | 503 | 62.3 | 238 | 762.6 |
| 65 | 144 | 0.70 | 15.1 | 547 | 79.7 | 71.0 | 218.5 |
| 66 | 85.7 | 1.09 | 4.2 | 790 | 170 | 45.8 | 257.9 |
| 67 | 144 | 0.30 | 9.11 | 417 | 552 | 49.5 | 141.5 |
| 68 | 170 | 4.16 | 9.32 | 943 | 260 | 155 | 680.8 |
| 69 | 176 | 0.57 | 27.3 | 318 | 133 | 99.4 | 318.8 |
| 70 | 192 | 7.06 | 32.9 | 1969 | 343 | 103 | 553 |
| 71 | 188 | 8.28 | 22.6 | 1208 | 231 | 1314 | 1372 |
| 72 | 153 | 5.87 | 34.8 | 328 | 163 | 264 | 672.5 |
| 73 | 143 | 2.84 | 15.7 | 265 | 123 | 73.0 | 347.5 |
| 74 | 213 | 19.1 | 36.2 | 2220 | 249 | 62.0 | 465.8 |
| 75 | 192 | 20.1 | 23.8 | 1606 | 156 | 40.0 | 168 |
| 76 | 171 | 10.5 | 30.5 | 672 | 145 | 47.0 | 330.5 |
| 77 | 162 | 13.2 | 19.8 | 1521 | 166 | 36.2 | 133 |
| 78 | 203 | 13.0 | 90.8 | 1544 | 162 | 98.9 | 394.5 |
| 79 | 164 | 20.1 | 28.9 | 1062 | 161 | 47.3 | 134.5 |
| 80 | 167 | 13.1 | 14.1 | 2278 | 212 | 36.5 | 96.5 |
| 81 | 164 | 12.9 | 18.6 | 2993 | 197 | 65.5 | 237.8 |
| 82 | 167 | 15.0 | 27.0 | 2056 | 260 | 44.8 | 72.0 |
| 83 | 158 | 14.4 | 37.0 | 1025 | 101 | 180 | 899.5 |
| 84 | 133 | 22.8 | 31.3 | 1633 | 401 | 228 | 289 |
| 85 | 169 | 8.0 | 30.8 | 1068 | 99.1 | 53.0 | 817 |
| 86 | 247 | 17.3 | 8.65 | 2554 | 241 | 77.5 | 373.5 |
| 87 | 185 | 3.90 | 31.3 | 1211 | 190 | 134 | 649.8 |
| 88 | 209 | 6.43 | 86.9 | 2157 | 288 | 74.0 | 219.8 |
| 89 | 182 | 6.49 | 61.7 | 3870 | 432 | 143 | 367.5 |
| 90 | 235 | 15.6 | 23.4 | 1806 | 166 | 68.9 | 188 |